СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стяжной винт                                Стяжной винт

(наименование изделия)                               (обозначение)

Соответствует технической документации на изделие.

М.П.

«__»____________2017г.

СТЯЖНОЙ ВИНТ

ПАСПОРТ

Стяжной винт ПС

шифр паспорта

2017г.

- НАЗНАЧЕНИЕ

«Стяжной винт»  (далее изделие) рис. 1 применяется для соединения параллельно стоящих щитов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Изделия позволяют осуществлять работы по монтажу параллельно стоящих щитов и восприятию нагрузки от бетонной смеси.

2.2. Состав изделия: винт – 1 шт., гайка – 2 шт.

2.3. Технические характеристики изделия представлены в Таблице 1.

Таблица 1

| № п.п. | Длина, мм | Вес, кг | Разрывное усилие*, кгс | Предел прочности*, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 |  | 10850 | 6130 |
| 2 | 1000 | 1,38 |  |  |
| 3 | 1200 |  |  |  |
| 4 | 1500 |  |  |  |
| 5 | 1800 |  |  |  |
| 6 | 2000 |  |  |  |

3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Монтаж и эксплуатация изделий должны осуществляться в соответствии с требованиями         СНиП 12-03-2001 часть 1, СНиП 12-04-2002 часть 2 «Безопасность труда в строительстве».

3.2. Перед установкой изделий производитель работ обязан убедиться в исправности каждого элемента. Установка неисправных изделий не допускается.

3.3. К работе по монтажу допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование

и обучение по технике безопасности безопасным методам  работ и получившие соответствующее удостоверение.

3.4. Во время проведения работ монтажник обязан:

- работать в спецодежде

- применять только инвентарную монтажную осна-

стку, но без применения тяжелых предметов (ку-

валд, ломов и т.д.)

- ознакомиться с правилами эксплуатацией и тех

никой эксплуатации.

3.5. Запрещается сбрасывать с транспортных средств во избежание их деформации.

3.6. Запрещается использовать гнутые и деформированные элементы изделий.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок годности изделия  – 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.